## Slide 1
AR radiographie industrielle
Thèmes spécifiques

## Slide 2
AdR, justifications, …
Beaucoup d’administration supplémentaire ?
Client CND
Justification de la radiographie industrielle (AdR/norme)
Justification du lieu d’irradiation (AdR)
Entreprise CND
AdR pour les travaux sur un site particulier
Justification de la technique (appareil RX/source radioactive)
PAR TYPE DE MISSION/CAMPAGNE
Info sur les contrôles à effectuer (24h à l’avance)
Notification au bourgmestre
Certificat du bunker
Contrat

## Slide 3
Notification du bourgmestre (art. 6.§6)
Par le client CND
15 jours à l’avance
Comment ?
Email
Info pour le bourgmestre : https://afcn.fgov.be/fr/professionnels/activites-industrielles/radiographie-industrielle/informations-destinees-au

## Slide 4
Contrainte de dose annuelle 300µSv
(art. 17§2, art. 18§2, art. 19§3)
Tant pour les chantiers que pour les infrastructures d’irradiation et les bunkers
Pour les personnes non professionnellement exposées
Comment ?
Calcul (méthodologie à prévoir)
Dosimètre d’ambiance (e.g. autour du bunker)
Pourquoi ?
Obligation légale (IAEA GSR Part 3, ICRP103, Directive 2013/59/EURATOM)

## Slide 5
Surveillance du périmètre (art. 8, art. 19 §7)
Le client CND peut/doit mettre du personnel à disposition pour surveiller correctement le périmètre
Personnel supplémentaire :
Pas exposé professionnellement
TOUJOURS À L’EXTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE
Pas d'exigences supplémentaires en matière de formation
Par écrit (documenté)

## Slide 6
 Pièces déplaçables <1m3 et < 500kg
RADIOPROTECTION
Pièces seront installées plus rapidement …
NON AUTORISÉ
Radiographies obligatoires en bunker

## Slide 7
Qu'en est-il des entreprises étrangères ?
Les mêmes règles s'appliquent aux entreprises étrangères
Garantie
Le client CND a la responsabilité de vérifier que la société possède une autorisation de l'AFCN
+
Inspections par l'AFCN dans toutes les entreprises autorisées pour la radiographie industrielle

## Slide 8
Formation radiologue industriel (art. 13)
4h formation initiale : AVANT de travailler en radiographie industrielle
+
Formation AgRP (24h/16h/8h) - dans les 3 mois
Pas de manipulations par un radiologue industriel en formation ?

## Slide 9
S’il est rendu CONFORME  travail avec un seul radiologue
Non conforme (mais possible selon AdR)  exigences de l’infrastructure d’irradiation
= infrastructure d’irradiation
Bunker qui ne respecte pas le RT ?

## Slide 10
Dérogation possible à condition que :
Approbation écrite du service de contrôle physique ET d’un EACP
Mesures compensatoires
= Sources de Se-75 uniquement avec une activité maximale de 3 TBq
Travailler dans un lieu accessible au public (art. 19 §11)

## Slide 11
RÉALISTE !!
  A ajouter à la demande d'autorisation :
  "Estimation de la dose attendue" pour :
    Radiologues industriels : conditions normales + incidents
    Équipe d'intervention : tous les scénarios d'accident prévisibles
BUT : ÉVALUATION ET OPTIMISATION
Estimation de la dose (art. 21. 3° et 4°)